## Slide 1: Electrónica 3
Implementación de cronómetro en fpga, con interfaZ vga
Grupo 3

## Slide 2: Diagrama de funcionamiento
Base de tiempo
Impresión en pantalla
Cronometro

## Slide 3: Impresión en pantalla
Impresión en pantalla
Sincronismo
Codificación de dígitos

## Slide 4: Señales de sincronismo
Resolución
640x480
60Hz
hsync
Back porch 48pixeles
Front porch 16pixeles
vsync
Back porch 33 filas
Sync 96pixeles
Sync 2 filas
Front porch 10 filas
Front porch
Back porch
Sync

## Slide 5: Módulo de sincronismo implementado
pixelClock: clock a 25MHz
h_sync: señal de sincronismo horizontal
v_sync: señal de sincronismo vertical
draw: indica cuando se puede escribir en la pantalla
pixelClock
h_synck
V_sync
draw

## Slide 6: Codificación de dígitos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10 pixel
10 pixel

## Slide 7: Codificación de dígitos
pixelClock: clock a 25MHz
h_sync: señal de sincronismo horizontal
v_sync: señal de sincronismo vertical
draw: indica cuándo se puede escribir en la pantalla
th: tiempo en horas
tm: tiempo en minutos
ts: tiempo en segundos
pixel: salida de la información a la pantalla
pixelClock
h_sync
V_sync
draw
pixel
th[5:0]
tm[5:0]
ts[5:0]

## Slide 8: Cronómetro
pixelClock: clock a 25MHz
th: tiempo en horas
tm: tiempo en minutos
ts: tiempo en segundos
ss: señal se stop/start
reset: señal de reset
pixelClock
th[5:0]
tm[5:0]
ts[5:0]
ss
reset

## Slide 9: Diagrama del cronómetro
pixelClock
h_sync
v_sync
draw
pixelClock
h_sync
V_sync
draw
pixel
th[5:0]
tm[5:0]
ts[5:0]
pixelClock
th[5:0]
tm[5:0]
ts[5:0]
ss
reset